## Slide 1: 问题、做法与结果
问题 PromptSinger 生成的京剧唱腔在字与字之间经常掉音，拖腔、滑音不连贯，像中间有一个个小坑。
根因 训练标注把字间空白一律标成静音（SP），而京剧拖腔在这些空白里往往还在唱：46% 的 SP 帧实际有声，模型学到的“静音”含义是混乱的。
做法 ① 修补标注、重建数据（1903 条，3.82 小时）；② 在新数据上整体微调；③ 借鉴 LeVo2 加局部细化模块；④ 建立多次采样 + 置信区间的评估；⑤ 微调声码器；⑥ 多次生成自动挑选；⑦ 尝试 DPO 偏好对齐。
结果 数据修补与微调消除了字间能量坑；声码器微调把音高还原准确率从 76% 提到 87%；多次生成挑选在不训练的情况下让停顿和字头明显更接近原唱。LeVo2 式模块和一轮 DPO 在当前数据规模下没有可测收益。
推荐 版本三模型 + 京剧微调声码器 + 每句生成三次自动挑选，全部可在本机运行。
46%
标成静音的帧其实在唱，字间小坑的根源
1903
整理后的训练数据条数，共 3.82 小时
87%
声码器微调后音高误差 50 音分内的帧比例（原 76%）
33 dB
3 选 1 后的停顿深度（单次约 21 dB，原唱 41 dB）
数字均来自训练中没出现过的唱段，生成类指标为 17 句 × 每句 3 次采样的平均。

## Slide 2: PromptSinger 怎样生成一句唱
输入条件
文字提示（男声、音量、音高）；逐帧音素；逐帧音高 F0
前缀序列
提示经 T5 编码成 77 个向量，与 F0、音素拼成一条长序列
全局 Transformer
20 层，每帧一个位置，从前往后整句规划
局部 Transformer
6 层，帧内依次预测 3 个码本
声码器
3 层码 → 24 kHz 波形
核心思想：把唱歌当成“续写”
音频先被 SoundStream 编解码器压成离散码：每秒 50 帧，每帧 3 个码本，每个码本 1024 种取值。生成唱歌就变成了预测这串码。
模型读入“提示词 + 音高 + 音素”这段前缀后，逐帧写出声学码，每一步都只看已经写出的内容（自回归），和大语言模型续写文字是同一个道理。
每帧先由全局模型给出整体安排，再由局部模型补齐 3 个码本，属于“粗到细”的两级结构。
第一步还会先采样一个“音高基准”，决定这一句整体唱多高，所以每次生成的调高也可能略有不同。
这个结构带来的三个关键点
音素和 F0 是逐帧对齐的条件：标注里每一帧标成什么，模型就学“这一帧该发什么声”。标注错，模型就学错——这正是后面发现的问题根源。
生成是逐帧采样的，同一句唱每次生成结果都不一样。所以比较不同版本时，必须多次采样再看统计，不能只听一次。
最后一步由声码器把码还原成声音，声码器还原得准不准，决定了音质的上限；声学模型再好，也越不过这一关。
约 4.4 亿参数、序列很长（一句 10 秒约 1600 个位置），所以训练要用云端 GPU，生成可以在本机 CPU 上跑。

## Slide 3: 问题根因：字间空白被当成了“静音”
京剧唱段的 TextGrid 标注在字与字之间常常留空。原来的处理把空白一律标成 SP（静音）。但京剧拖腔很长，歌手在这些“空白”里往往还在唱。
统计结果：标成 SP 的帧里有 46% 实际在发声；句子中间的 SP 段，有 61% 大部分在发声。
后果：训练时模型一会儿看到“SP + 有声”，一会儿看到“SP + 无声”，学到的静音含义是模糊的。生成时到了字间，声音就时有时无地掉下去，形成小坑。
例：“我本是卧龙岗”中“是”到“卧”之间的 57 帧（每帧 20 毫秒）
实际声音
是 (i)
仍在拖腔 33 帧
真停顿 16
起音
卧 (uo)
原来标注
i
SP（静音）57 帧
uo
修补以后
i
i（拖腔）
SP 16
uo
uo
修补规则（repair_sp_gaps.py）
句中 SP 段从左端起连续有声的帧，归给前一个字（拖腔延续）。
从右端起连续有声的帧，归给后一个字（起音）；中间无声的部分才保留为真停顿。
句首句尾的静音、换气 AP 不动；训练、验证、推理的输入用同一规则。
46%
SP 帧里实际有声的比例
6 → 0
修补后，大部分有声的句中 SP 段数（洪羊洞数据）

## Slide 4: 数据整理：从 2011 段录音到 1903 条训练数据
1
读取标注 每段录音配一份 TextGrid（字层 + 音素层）和歌词。缺标注或标注为空的直接剔除。
2
统一音素 把“zh a ng”这种拆开的韵尾合并成字典里的“zh ang”。旧数据没做这步，ng 一直被当成未知符号。
3
逐帧对齐 按 50 帧/秒展开音素；pyworld 提取音高并归一化；记录字与字的边界。
4
修补静音 按上一页的规则把仍在唱的 SP 帧归还给前后字，共改回 24% 的 SP 帧。
5
质量检查 标注内有声比例低（错位）、标注外歌声过多、削波、音量过低都剔除；被固定切片截断的片段剪到标注范围后收回。
6
按戏划分 训练 1753 条；验证 150 条来自 4 出完全不参与训练的戏，避免“背过的唱段”混进评估。
Chart: 剔除的 108 条问题数据，按原因
| 其他（字典外音素等） | 标注没覆盖到的歌声 | 标注文件为空 | 标注错位 | 没有标注文件
剔除条数 | 6 | 3 | 13 | 16 | 70
结果
保留 1903 条（3.82 小时），其中 87 条为剪裁后收回；原来的京剧训练数据只有 11 条。整个流程写成脚本 build_jingju_manifest.py，可重复运行、结果完全一致。

## Slide 5: 整体微调（版本一）：数据有限，要及时停
Chart: 验证集损失随训练轮次（epoch）变化
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
验证损失 | 1.172 | 1.098 | 1.062 | 1.058 | 1.047 | 1.047 | 1.063 | 1.075
第 5 轮最低（1.047），之后回升：模型开始背训练集。设置“连续 3 轮不再下降就停止”，保留第 5 轮权重。
做了什么
起点：官方预训练的 PromptSinger（约 4.4 亿参数）。
数据：上一页整理出的新数据，约 3.7 小时。
方法：所有参数一起训练，学习率 1e-4，fp16 混合精度，约 6 分钟一轮。
监控：每轮在验证集（没见过的 4 出戏）上算损失，连续 3 轮不降就自动停止，原计划 45 轮实际只用 8 轮。
得到什么
字间的能量坑基本消失：只修数据 + 微调就解决了最初的问题。
数据量小是主要限制：5 轮后就开始过拟合，继续训练只会更差。
同时把生成提速约 3 倍（加入 KV 缓存，每步只算新的一帧）。

## Slide 6: LeVo2 的原理，以及我们借鉴了什么
LeLM 第一级
预测“混合 token”：整首歌的语义规划
LeLM 第二级
并行预测人声、伴奏两轨 token：补充各轨细节
扩散编解码器
把 token 还原成完整波形
后训练（音乐性的主要来源）
SFT 监督微调
大规模离线 DPO
闭环半在线 DPO
最后再接上第二级做声学细化
LeVo2 的做法 | 我们的对应做法 | 结果
第二级沿时间补充声学细节 | 在全局与局部模型之间加“局部细化模块”（版本二、三） | 无可测收益
后训练中的 DPO 偏好对齐 | 用自动评分构造“好 / 坏”样本对，训练模型偏好好样本 | 一轮未见效
自动音乐性评估 | 免参照评分：音高走向、有声一致、停顿、字头四项 | 用于挑选有效
高质量编解码器还原 | 用京剧数据微调声码器 | 音高准确率 76% → 87%
分层建模的含义：只用一种 token 时，模型要么擅长整首歌的结构、要么擅长声音细节，难以兼顾。LeVo2 让第一级专心做“唱什么、怎么走”，第二级再并行补齐各轨的声学细节，两者分开训练，互不干扰。它的音乐性主要靠后训练：先用自动美学评估给数据分档，再用大规模 DPO 让模型偏好“更好听”的结果。
为什么效果不同
LeVo2 有海量歌曲数据，并且先做偏好对齐再加第二级；我们只有 3.8 小时京剧数据。结构可以借，规模借不来，所以有效的是“评估 + 挑选”和“声码器”这两条思路。DPO 要在采样更多、数据更大时再试。

## Slide 7: 局部细化模块：设计与结果（版本二、三）
全局模型
整句规划，输出每帧隐状态
局部细化模块（新增）
全局隐状态 + 上一帧声学码 + 前后 4 帧的音素与音高 → 因果卷积
局部模型
预测本帧 3 个码本
声码器
码 → 音频
设计要点
三层膨胀因果卷积（膨胀 1 / 4 / 16），一次能看前 85 帧（约 1.7 秒），覆盖大多数字间间隔。
音素、音高按帧对齐后直接送进来，并向后看 4 帧：让模块提前知道下一个字和音高走向。
输出层零初始化：未训练时与原模型完全一致；只训练这 129 万个参数，其余冻结。
版本二对字界附近 ±8 帧的损失乘 3，版本三不加权。
训练：冻结版本一，只训练模块 2000 步（约 45 分钟）；字界来自 TextGrid 的字层，推理时不需要字界标注。
字界附近 vs 其他帧的预测误差（验证集，越低越好）
模型 | 字界附近 | 其他帧
版本一（无模块） | 2.961 | 2.116
版本二（模块 + 加权） | 2.974 | 2.108
版本三（模块，不加权） | 2.972 | 2.105
结论：差别在千分之几以内，模块没有可测作用。过程中还发现并修复了一个推理错误：模块生成时看不到后面的帧，与训练不一致。

## Slide 8: 可靠的比较：多次采样 + 置信区间
为什么要改评估方法
生成带有随机性。同一个模型把同一句唱重新生成一次，连唱指标就从 0.987 变成了 0.942，和版本之间的差别一样大。只听一次、只算一次，排出的名次是不可靠的。
改法：从验证集挑 17 句（5–12 秒，既有连唱也有停顿），每句用 3 个随机种子各生成一次；把唱句整句重抽样 1000 次（自助法），得到每个指标的 95% 置信区间。两个版本的区间重叠，就说明差别还分不出来。
三项字界指标（与原唱对比）
连唱有声比例：字与字直接相连处有音高的帧比例，越接近 1 越连贯。
辅音字头凹陷：清辅音起头处的能量下陷，越接近原唱字头越清楚。
停顿深度：真停顿处比周围安静多少分贝，越接近原唱越干净。统计用 17 句没见过的唱句 × 每句 3 次采样，并给出 95% 置信区间。
Chart: 三个版本与原唱（单次生成的平均）
| 原唱 | 版本一 | 版本二 | 版本三
停顿深度 (dB) | 41 | 15.9 | 16.1 | 21.2
辅音字头凹陷 (dB) | 16.6 | 8.7 | 10 | 10.2
 | 连唱有声比例 | 字头凹陷 | 停顿深度
原唱 | 0.988 | 16.6 dB | 41.0 dB
版本一 | 0.970 [0.93, 1.00] | 8.7 [6.4, 11.0] | 15.9 [9.8, 22.8]
版本二 | 0.972 [0.93, 1.00] | 10.0 [8.6, 11.3] | 16.1 [9.8, 22.6]
版本三 | 0.969 [0.92, 1.00] | 10.2 [8.5, 12.2] | 21.2 [17.0, 25.6]

## Slide 9: 声码器：音质上限的主要瓶颈
先找上限：只做“编码 → 还原”
把真实录音编码成模型使用的 3 层码，再用不同方式还原，不经过声学模型。这样测到的是“声学模型完美时最好能到哪里”。结果：损失最大的不是只用 3 层码，而是声码器本身。原声码器还原真实录音时，近四分之一的帧音高偏差超过 50 音分（半个半音），直接限制了滑音、颤音。
微调方法（finetune_vocoder.py）
数据：1903 条京剧录音编码出的 3 层码与 24 kHz 原音频成对。
生成器从原声码器权重出发；两个判别器（多周期、多分辨率）从头训练。
前 2000 步只用梅尔频谱损失，等判别器跟上再加对抗与特征匹配损失；共 1 万步。
按“音高准确率”选最佳权重，且频谱距离不得比原声码器差 5% 以上；RTX 3090 上约 1.5 小时。
Chart: 音高误差在 50 音分内的帧比例（12 段没见过的录音）
| 微调后声码器（3 层码） | 编解码器自带解码（8 层码） | 编解码器自带解码（3 层码） | 原声码器（3 层码）
50 音分内帧比例 | 87.2 | 87.1 | 82.2 | 76.3
还原路径 | 频谱距离 | 音高中位误差 | 50 音分内
原声码器 | 1.191 | 18.7 音分 | 76.3%
微调后声码器 | 0.888 | 12.4 音分 | 87.2%
编解码器 8 层（参照） | 0.981 | 12.1 音分 | 87.1%

## Slide 10: 多次生成，自动挑选：不训练也能提升
原理
同一句唱的几次采样质量差别很大，好的唱法模型已经能生成，只是不稳定。于是每句生成 N 次，用一个不需要原唱的评分挑出最好的一次。
评分 = 四项平均（每项 0–1）：
音高走向是否跟随输入 F0（去掉整体调高后 50 音分内的比例）；该唱处是否有声；输入里的真停顿是否安静（40 dB 满分）；辅音字头凹陷是否明显（16 dB 满分）。
实现：diagnostics/local_generate.py --samples N，所有候选和评分都会保存下来。
效果与代价
挑出的那次在三项指标上都更接近原唱，被淘汰的那次明显更差；人耳试听也认为挑出的更好。
连唱有声比例不在评分里，同样从 0.950 提到 0.968，说明挑选不只是“迎合评分”。
代价：生成时间乘 N。本机 CPU 每次约 100 秒，3 选 1 约 5 分钟一句。
Chart: 版本三 3 选 1（17 句 × 3 次）
| 被淘汰的一次 | 平均一次 | 挑出的一次 | 原唱
停顿深度 (dB) | 11.2 | 21.3 | 33.1 | 40.7
辅音字头凹陷 (dB) | 6.3 | 9.9 | 13.1 | 16.6
注意：停顿和字头本身在评分里，提升有一定循环；最终以人耳试听和连唱指标为准。

## Slide 11: DPO 偏好对齐：把“挑选”训练进模型
原理
对同一个输入，给模型一对样本：更好的 y_w 和更差的 y_l。训练目标是让模型相对冻结的参照模型，更提高 y_w 的概率、降低 y_l 的概率：
L = −log σ( β·[ (log π(y_w) − log π_ref(y_w)) − (log π(y_l) − log π_ref(y_l)) ] ) + 0.1·NLL(y_w)
π 是正在训练的模型，π_ref 是冻结的原模型；σ 是 sigmoid；β = 0.1 控制偏离参照的幅度；最后一项让模型不偏离好样本太远。
实验设置
版本三对 600 句训练唱句各生成 4 次（A100 上批量采样，每句约 8 秒）。
用上一页的评分取最高和最低配对，分差 ≥ 0.1 的得到 445 对（好 0.774，差 0.426）。
试三个学习率，各训练 2 轮；在 17 句没见过的唱句 × 3 次上评估单次生成。
学习率 | 留出偏好准确率 | 单次生成评分 | 与版本三之差 [95% 区间]
版本三（基线） | — | 0.669 | —
1e-6 | 59% | 0.663 | −0.005 [−0.059, +0.041]
5e-6 | 61% | 0.666 | −0.002 [−0.074, +0.062]
1e-5 | 68% | 0.619 | −0.049 [−0.104, −0.000]
结论与分析
三个学习率都没让单次生成变好，学习率最大时还显著变差。“留出偏好准确率”是没参与训练的 44 对里，模型判断对好坏的比例。
留出准确率只有六到七成：同一句唱的好坏差别大多来自采样的偶然，模型从四百多对里学不到能迁移的规律。
若再试：每句采样 8–16 次让偏好更稳定，用上全部训练句，并按字界计算局部奖励。

## Slide 12: 结论与下一步
结论
最有效的是修数据。字间小坑的根源是标注把仍在唱的帧标成静音，修补后整体微调即可消除。
声码器决定音质上限。京剧数据微调后，音高还原准确率 76% → 87%，追平 8 层码。
评估必须多次采样。单次采样的随机波动和版本差别一样大，结论要看置信区间。
多次生成挑选简单有效。不训练就让停顿、字头明显接近原唱。
LeVo2 的结构借鉴（局部细化）与一轮 DPO 在 3.8 小时数据上没有可测收益：它们依赖的数据规模我们还没有。
工程上的收获：生成提速约 3 倍（KV 缓存）、批量采样每句 4 次约 8 秒、数据构建与评估全部脚本化，可以在本机复现。
推荐的生成流程
版本三
修补数据后微调的模型
生成 3 次
同一句采样三次
自动挑选
按四项评分
新声码器
京剧数据微调
下一步
加数据：“京剧老生单人清晰”中的视频经人声分离与自动标注，可再增加数小时老生独唱，这是缓解过拟合、缩小停顿和字头差距最直接的办法。
改进停顿与咬字：针对字界与停顿的局部训练目标，或在挑选评分中加大权重。
DPO 再试：每句更多次采样、全部训练句、按字界计算的局部奖励。